## Slide 1
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
1
Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)
Sistemas de control Fuzzy
Conceptos, inferencia, diseño y simulación
Erik Figueiral Alonso
erik.figueiral.alonso@uvigo.gal
Referencia: Timothy J. Ross · 3.ª edición
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., Wiley, 2010, cap. 1. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Datos del docente tomados de la presentación de Planificación del repositorio.
Abrir con una aplicación: una calefacción debe decidir cuánta potencia aplicar a partir de lo que medimos. Antes de programarla necesitamos entender cómo traducir conceptos a números.

## Slide 2
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
2
Guion: de los conceptos al sistema de control
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
01
Contexto fuzzy
Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
02
Fuzzificar y desdifusificar
Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
03
Reglas e inferencia
Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
04
Modelado y simulación
Capítulo 8 · aproximar comportamientos
05
Sistemas de control
Capítulo 13 · diseñar y comprobar
06
Ejemplo guiado
Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Orden docente solicitado: capítulos 1–3, 4, 5, 8 y 13. El capítulo 6 se cita en el diseño de pertenencias. Los capítulos 7 y 9 no son necesarios para la práctica inicial.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 3
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
3
La lógica clásica y los límites de la precisión
Lógica clásica bivalente
FALSO = 0 VERDADERO = 1
No admite grados de verdad entre ambos extremos.
La precisión debe ajustarse a lo que la naturaleza del problema permite.
Aristóteles, idea recogida por Ross (paráfrasis).
En sistemas complejos, aceptar imprecisión permite aprovechar información que sí tenemos.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Referencia: T. J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., capítulo 1. La lógica clásica es bivalente. La cita atribuida a Aristóteles se presenta como paráfrasis. La precisión exigida debe adaptarse al problema. Transición: para representar la imprecisión del lenguaje, transformaremos conceptos vagos en grados de pertenencia.

## Slide 4
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
4
Concepto vago y concepto fuzzy
VAGO
«Volveré pronto»
Falta concreción: ¿segundos, minutos u horas?
FUZZY
«Volveré en aproximadamente
2 minutos»
Chart: Pertenencia μ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Aproximadamente 2 minutos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hay una referencia concreta, con límites graduales alrededor de 2 minutos.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., Wiley, 2010, cap. 1. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Se elimina el ejemplo «en unos minutos» a petición del docente. «Aproximadamente 2 minutos» se usa explícitamente para representar el concepto fuzzy; decir exactamente 2 minutos no introduce por sí solo pertenencia gradual. La función triangular elegida es ilustrativa: μ(t)=max(0,1−|t−2|), para t en minutos. Los términos vago y fuzzy se usan aquí según la distinción didáctica del texto, no como taxonomía universal.
Después: la altura permite contrastar una frontera crisp con una gradual.

## Slide 5
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
5
Crisp y fuzzy: el concepto «estatura media»
Conjunto crisp: pertenece o no
Conjunto fuzzy: pertenencia gradual
Chart: Pertenencia μ(x)
| 1.5 | 1.69999 | 1.7 | 1.8 | 1.80001 | 2
Pertenencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chart: Pertenencia μ(x)
| 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.9 | 2
Pertenencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 si 1,70 ≤ x ≤ 1,80 m; 0 fuera.
Máximo en 1,75 m; disminuye
hasta 0 en 1,60 y 1,90 m.
Crisp: solo 0 o 1. Fuzzy: infinitos grados posibles entre 0 y 1.
Cada conjunto tiene una función de pertenencia. Límites de altura ilustrativos.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ejemplo docente propio, con estaturas expresadas en metros. No se propone una definición demográfica universal de estatura media. Conjunto crisp A=[1,70;1,80]: χA(x)=1 dentro del intervalo cerrado y 0 fuera. La gráfica usa un cambio muy próximo a cada extremo (0,00001 m) únicamente para renderizar el salto con líneas de un gráfico editable; la definición exacta está escrita en la diapositiva. Conjunto fuzzy triangular con a=1,60, b=1,75, c=1,90: μ=0 fuera de [a,c], μ=(x−a)/(b−a) entre a y b y μ=(c−x)/(c−b) entre b y c. A 1,65 m, μ=1/3. Ambos conjuntos alcanzan 1 en 1,75 m. La pertenencia no es una probabilidad. Referencia conceptual: Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., capítulos 1 y 2.
Después: una medida puede activar varias etiquetas con grados distintos.

## Slide 6
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
6
Conjuntos difusos: grados de pertenencia
Pertenencia clásica: χA(x) ∈ {0, 1} Pertenencia difusa: μA(x) ∈ [0, 1]
Chart: Pertenencia μ
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34
Fría | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Templada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Caliente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A 25 °C
Templada: 0,5
Caliente: 0,5
El valor expresa cuánto encaja la temperatura en cada concepto.
Una pertenencia de 0,5 no significa una probabilidad del 50 %.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., Wiley, 2010, cap. 1. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Zadeh introdujo los conjuntos difusos en 1965. Las funciones de esta diapositiva son una elección didáctica, no una clasificación universal de temperaturas. Fría decrece de 1 a 0 entre 16 y 22 °C. Templada forma un triángulo con vértices 16, 22 y 28 °C. Caliente crece de 0 a 1 entre 22 y 28 °C. En 25 °C, templada y caliente tienen pertenencia 0,5. Las pertenencias no tienen que sumar 1 en general.
Después: resumimos varios grados en un perfil geométrico dentro de un cubo.

## Slide 7
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
7
Fuzzificar una lectura concreta
Templada
Caliente
Chart: Pertenencia μ
Lectura | 0 | 1
Sensor: T = 25 °C
μTemplada(25) = 0,5
μCaliente(25) = 0,5
Evaluamos las funciones
en la medida recibida.
Fuzzificación: medida numérica → grados que activarán las reglas.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ross4, pp.93-94.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Método con entrada crisp de la figura4.7a. No es necesario convertir el sensor en una distribución difusa de errores. Mantener el ejemplo de25°C ya presentado para conectar significado con cálculo.

## Slide 8
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
8
Si queremos modelar la imprecisión del sensor
Chart: Pertenencia μ
El aparato muestra 10,00 V.
Un ±1 % alrededor de la lectura
corresponde a 9,9–10,1 V.
Comparación con una etiqueta A:
Compatibilidad =
max sobre v de min(μLectura(v), μA(v)).
Es opcional. Para empezar usaremos lecturas crisp, como en la diapositiva anterior.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ross4, figuras4.6-4.7, pp.93-94.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Figura4.6 reinterpretada con lectura10V: los porcentajes son desviaciones relativas, no voltajes negativos. La figura4.7b compara la lectura fuzzy con medium voltage; el0.4es la altura de la intersección. No hay una comparación directa entre low=.3y medium=.4porque los dibujos son ejemplos distintos. El triángulo es una elección para representar imprecisión, no una densidad probabilística.

## Slide 9
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
9
El cubo: tres conceptos, tres grados
Evaluamos a Ana en tres conjuntos: «altos», «guapos» y «jóvenes».
Chart: 
| 0 | 1
Arista | 0 | 0
Arista | 0 | 0.32
Arista | 0 | 1
Arista | 1 | 1
Arista | 1 | 1.32
Arista | 0.32 | 0.32
Arista | 0.32 | 1.32
Arista | 1.32 | 1.32
Arista | 0 | 0.32
Arista | 0 | 1
Arista | 1 | 1.32
Arista | 0.32 | 1.32
μAlto
μGuapo
μJoven
(0, 0, 0)
Un punto = el perfil de Ana
(μAlto(Ana), μGuapo(Ana),
μJoven(Ana))
Crisp: 0 o 1 en cada concepto
Los 8 vértices son perfiles de sí/no.
Fuzzy: también grados intermedios
Ejemplo de perfil: (0,8; 0,3; 0,6).
Centro (0,5; 0,5; 0,5): máxima difusidad en los tres conceptos.
Son grados de pertenencia: no tienen que sumar 1.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ejemplo propio solicitado por el docente: tres conjuntos distintos A=altos, D=guapos y M=jóvenes definidos sobre un mismo universo de personas; fijamos una persona Ana y representamos el vector (muA(Ana),muD(Ana),muM(Ana)). Cada eje mide un concepto diferente. Este punto es un perfil de pertenencias, no un subconjunto de personas. En la formulación original de Ross, Sets as Points in Hypercubes, las coordenadas son las pertenencias de distintos elementos de un universo fijo a un mismo conjunto: esa formulación también es correcta, pero no es la que muestra ahora esta diapositiva. En ambos casos cada coordenada vive en[0,1]; los perfiles binarios son los8vértices. El cubo es el espacio de perfiles posibles sin imponer restricciones entre conceptos, no una afirmación de independencia probabilística ni de que todos los perfiles aparezcan en una población real. Con complemento estándar1-mu, el centro expresa máxima difusidad componente a componente. No confundir pertenencia1 con difusidadmáxima. No hay condición de suma1.

## Slide 10
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
10
Dos vasos: probabilidad y pertenencia fuzzy
Vaso A: probabilidad
Vaso B: pertenencia fuzzy
95 % de probabilidad de estar sano
5 % de estar envenenado
Pertenencia a «bueno»: 0,95
No sabemos si está sano o envenenado.
Grado de «bueno», no probabilidad.
Al analizarlo, resolvemos la duda:
está sano o está envenenado.
Al conocerlo, la pertenencia puede
seguir siendo 0,95: el criterio es gradual.
0,95 fuzzy no significa «95 % agua y 5 % veneno» ni garantiza que sea seguro beberlo.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Fuente: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª edición, cap. 1, Chance versus Fuzziness, pp. 16–17; ejemplo atribuido en el libro a Bezdek (1993). https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Adaptación docente: en A se suponen dos estados exhaustivos (sano/envenenado) con probabilidades 0,95 y 0,05. Un análisis ideal y concluyente resuelve esa incertidumbre. En B el valor 0,95 mide la adecuación a una definición fijada de bueno, no la probabilidad de ausencia de veneno ni una proporción de ingredientes. No se puede recomendar beber uno u otro vaso a partir de esos números sin conocer el criterio de pertenencia y las condiciones de seguridad. El mensaje para el controlador: μcaliente(T)=0,8 expresa cuánto activa una medida el concepto caliente, no la probabilidad de que el sensor acierte. Pregunta para clase: ¿qué cambia en cada número al analizar el líquido?
Ilustración generada con ImageGen: dos vasos idénticos con líquido azul claro, fondo blanco, sin etiquetas, sin porcentajes ni capas de líquido; las diferencias explicativas son texto editable.
Después: situamos qué incertidumbre representa fuzzy y qué información necesita.

## Slide 11
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
11
¿Qué fuentes de incertidumbre aborda fuzzy?
Fuente de incertidumbre | ¿Qué aporta fuzzy?
Vaguedad del lenguaje (no aleatoria) | «Temperatura agradable»: representamos su vaguedad con grados de pertenencia.
Aleatoriedad Ruido en un sensor | La probabilidad modela el ruido aleatorio. Puede combinarse con un sistema fuzzy.
Complejidad Sin una ecuación manejable | Aproxima el comportamiento usando reglas de expertos o datos disponibles.
Ignorancia o falta de conocimiento | Aprovecha lo que sí sabemos, pero necesita información para construir las reglas.
Bellman y Zadeh (1970): los grados de pertenencia permiten
valorar objetivos y restricciones para tomar decisiones.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Fuzzy representa especialmente la vaguedad no aleatoria mediante grados de pertenencia. La probabilidad sirve para modelar aleatoriedad; ambos enfoques pueden combinarse. Las reglas permiten aprovechar conocimiento parcial, pero no crean información ausente. Referencias: Ross, 3.ª ed., capítulo1; Bellman y Zadeh (1970), Decision-Making in a Fuzzy Environment. Transición: ahora calcularemos pertenencias usando tres funciones típicas y las implementaremos en Python.

## Slide 12
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
12
Tres funciones de pertenencia en Python
import numpy as np
x = np.linspace(0, 10, 201)
Triangular · a < b < c
Chart: 
def triangular(x, a, b, c):
subida = (x-a)/(b-a)
bajada = (c-x)/(c-b)
return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
Trapezoidal · a < b ≤ c < d
Chart: 
def trapezoidal(x, a, b, c, d):
subida = (x-a)/(b-a)
bajada = (d-x)/(d-c)
return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
Gaussiana · sigma > 0
Chart: 
def gaussiana(x, c, sigma):
return np.exp(-0.5 * ((x-c)/sigma)**2)
Ejemplo: mu = gaussiana(x, c=5, sigma=1.3)
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Implementaciones propias vectorizadas con NumPy. x debe ser un escalar numérico o un np.ndarray; para una lista, convertir con np.asarray(x,dtype=float). Los parámetros cumplen las condiciones indicadas: triangular a<b<c; trapezoidal a<b<=c<d; sigma>0. No se cubren hombros degenerados a=b o c=d porque producen división por cero en estas fórmulas. np.minimum toma el menor grado y np.clip limita el resultado a [0,1]; la gaussiana ya pertenece a (0,1]. Ejemplos de los gráficos: triangular(x,2,5,8), trapezoidal(x,1,3,7,9), gaussiana(x,5,1.3). La gaussiana no necesita un factor 1/(sigma*sqrt(2*pi)) porque aquí representa pertenencia, no densidad.
Después: diseñad vuestras propias funciones para describir tiempos de fraguado.

## Slide 13
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
13
Ejercicio 1.1 · Tiempo de fraguado de epoxi
Una resina epoxi tarda un tiempo en fraguar (endurecerse).
Queremos describir ese tiempo con tres etiquetas:
«Extra rápido» «Rápido» «Lento»
Proponed una función de pertenencia razonable para cada etiqueta,
usando como variable el tiempo t, medido en minutos.
Representad las tres funciones en unos mismos ejes:
eje horizontal: t (min) · eje vertical: pertenencia μ, entre 0 y 1.
El enunciado no fija umbrales: debéis elegirlos y justificar vuestra propuesta.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: T. J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª edición. https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Capítulo 1, ejercicio 1.1, p.21. Se conserva la tarea original: diseñar funciones razonables para extra fast, fast y slow según el tiempo de fraguado en minutos. La petición de representarlas en los mismos ejes y justificar umbrales explicita cómo entregar la propuesta. No hay datos ocultos ni un único conjunto de parámetros correcto. Dar 4 minutos por parejas. Preguntar si el paso de rápido a lento debe ser brusco y dónde proponen solapar etiquetas.
Después: compararemos vuestra propuesta con una solución posible, no única.

## Slide 14
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
14
Solución 1.1 · Una propuesta posible
Elegimos estos tiempos como ejemplo; otros umbrales también pueden ser razonables.
Chart: Pertenencia μ
Extra rápido
μ = 1 hasta 2 min; baja a 0 en 5 min.
Rápido
Triángulo: (2, 0), (8, 1), (20, 0).
Lento
μ = 0 hasta 10 min; sube a 1 en 30 min.
A los 15 min: μExtra rápido = 0 · μRápido = 5/12 ≈ 0,42 · μLento = 5/20 = 0,25.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., ejercicio1.1, p.21. Propuesta docente: Extra rápido vale1 hasta2min y cae linealmente a0 en5min; Rápido es triangular con vértices(2,0),(8,1),(20,0); Lento vale0 hasta10min, crece linealmente a1 en30min y permanece1 después. A los15min: 0,5/12 y5/20. Son umbrales ilustrativos, no datos calibrados de una resina. Las pertenencias no tienen que sumar1. Transición: ahora usaremos grados como estos para activar reglas y decidir una acción.

## Slide 15
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
15
Razonamiento deductivo en sistemas fuzzy
Aplicamos reglas generales a una situación particular.
Regla general
SI hace frío, ENTONCES aumentar la calefacción.
Caso particular
La temperatura actual pertenece al conjunto «Frío»
con cierto grado.
Deducción fuzzy
Activamos la regla según ese grado para calcular
la acción de control.
La conclusión depende de las reglas: pueden ser útiles y, aun así, incompletas.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª edición, sección Limitations of Fuzzy Systems, pp. 8–10. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Ross caracteriza los sistemas fuzzy basados en reglas como principalmente deductivos: aplican conocimiento general a casos particulares. Las reglas pueden proceder de experiencia, datos o conocimiento físico. Cuando se generalizan observaciones para construirlas hay un componente inductivo; después se aplican deductivamente. La inferencia fuzzy es aproximada en su tratamiento de predicados graduales. El cálculo puede ser determinista sin garantizar que la base de reglas represente completamente el sistema real. La regla de calefacción es una ilustración cualitativa; la acción final depende también de las otras reglas activas y del método de inferencia.
Después: un ejemplo numérico muestra cómo las reglas producen una salida.

## Slide 16
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
16
Conjuntos fuzzy, reglas y aproximación
Conjuntos de entrada
Función y aproximación
Chart: Pertenencia μ
| 0 | 0.5 | 1
Bajo | 1 | 0 | 0
Medio | 0 | 1 | 0
Alto | 0 | 0 | 1
Chart: Salida y
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
f(x) = x² | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0.0225 | 0.04 | 0.0625 | 0.09 | 0.1225 | 0.16 | 0.2025 | 0.25 | 0.3025 | 0.36 | 0.4225 | 0.49 | 0.5625 | 0.64 | 0.7225 | 0.81 | 0.9025 | 1
Aproximación fuzzy | 0 | 0.25 | 1
SI x es Bajo, ENTONCES y = 0
SI x es Medio, ENTONCES y = 0,25
SI x es Alto, ENTONCES y = 1
Para x = 0,25: μB = μM = 0,5
ŷ = (0,5 · 0 + 0,5 · 0,25) / 1 = 0,125
Las reglas se combinan según su grado de activación.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Wang y Mendel (1992), Fuzzy basis functions, universal approximation, and orthogonal least-squares learning. https://sipi.usc.edu/~mendel/publications/Wang-Mendel%20OLS.pdf
Ejemplo Sugeno de orden cero con tres conjuntos sobre [0,1]: μB(x)=max(1−2x,0), μM(x)=max(1−2|x−0,5|,0), μA(x)=max(2x−1,0). Suman 1 en este dominio. Consecuentes cB=0, cM=0,25, cA=1. Salida ŷ=Σ μi(x)ci / Σ μi(x). En x=0,25 la salida es 0,125. El objetivo de la gráfica es mostrar la interpolación y su error frente a x².
Después: el objetivo en control es aproximar una relación que no conocemos explícitamente.

## Slide 17
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
17
Aproximar una función desconocida con reglas
u = f(parámetro₁, …, parámetroₙ) desconocida
Ejemplo: potencia de calefacción u ≈ f̂(error, ritmo de calentamiento)
Entradas y conjuntos fuzzy
Error = 3 °C
μMedio = 0,5 μGrande = 0,5
Calentamiento = 0,2 °C/min
μLento = 0,8
Reglas del experto
SI error Medio Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 40 %.
SI error Grande Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 90 %.
Activación con Y = mínimo: ambas reglas valen 0,5.
Potencia = (0,5 · 40 + 0,5 · 90) / (0,5 + 0,5) = 65 %
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Ejemplo didáctico propio de Sugeno de orden cero. Una política ideal desconocida u=f(p1,…,pn) se aproxima con reglas. Se muestran dos reglas activas para una situación concreta, no una base completa de control. Para el error e en [0,4] °C, μMedio=max(0,1−|e−2|/2) y μGrande=max(0,min(1,(e−2)/2)); en e=3 ambos valen 0,5. Para el ritmo r en [0,1] °C/min, μLento=1−r; en r=0,2 vale 0,8. La conjunción usa mínimo: w1=w2=min(0,5;0,8)=0,5. Los consecuentes constantes 40 % y 90 % se combinan con media ponderada para obtener 65 %. Los parámetros y reglas son ilustrativos. Un controlador completo debe cubrir el resto del dominio. Fuente conceptual: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., capítulos 1, 5 y 13. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
Después: observamos cómo responde el sistema a pequeños cambios de entrada.

## Slide 18
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
18
Fuzzy y robustez frente a pequeñas variaciones
Chart: Potencia (%)
| 0 | 0.49 | 0.51 | 1
Potencia interpolada | 20 | 49.4 | 50.6 | 80
Pequeño cambio en la entrada
Error: 0,49 a 0,51 °C
Potencia: 49,4 a 50,6 %
La estructura combina reglas de forma gradual y evita cambios bruscos de acción.
Un sistema fuzzy bien diseñado es robusto frente a pequeñas variaciones de entrada.
La suavidad de la acción ayuda; la estabilidad del lazo se comprueba con la planta.
01 CONTEXTO FUZZY / Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., Wiley, 2010, cap. 1. https://doi.org/10.1002/9781119994374.ch1
MathWorks, Analyze Absolute Stability of Fuzzy Controller. https://www.mathworks.com/help/fuzzy/analyze-absolute-stability-of-fuzzy-controller.html
La robustez que se introduce aquí es la baja sensibilidad de la acción ante pequeñas variaciones de entrada. En el ejemplo u=20+60e para e en [0,1] °C; las pertenencias solapadas permiten interpolar acciones. Un diseño adecuado requiere cobertura del dominio, pertenencias continuas y consecuentes compatibles. La continuidad de una ley estática no demuestra por sí sola estabilidad o robustez del lazo cerrado frente a toda incertidumbre.
Cierre: ya sabemos representar conceptos, calcular grados y combinar reglas para decidir una acción. El siguiente bloque desarrollará la arquitectura y el diseño completo del controlador.

## Slide 19
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
19
Núcleo, soporte y frontera de un conjunto
Ejemplo: «temperatura confortable»
Chart: Pertenencia μ
Núcleo (core): μA(x) = 1
En el ejemplo: [4, 6].
Soporte: μA(x) > 0
En el ejemplo: (2, 8).
Frontera: 0 < μA(x) < 1
(2, 4) y (6, 8).
Estas regiones están en el dominio x; μ indica cuánto pertenece cada valor.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.90-91, figura4.1.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Redibujo propio del concepto de la figura4.1. Se sigue la convención de soporte mu>0 del libro, sin tomar el cierre topológico. Los extremos2y8 tienen pertenencia0 y se excluyen.

## Slide 20
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
20
Altura, normalidad, prototipo y cruces
Normal: máximo 1
Subnormal: máximo 0,6
Chart: Pertenencia μ
Altura = máximo de μ.
Normal: alcanza 1.
Subnormal: máximo menor que 1.
Prototipo: x = 5
Aquí es el único punto con μ = 1.
Cruces: μ = 0,5
En el triángulo normal, los puntos de cruce son x = 3,5 y x = 6,5.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.91-92.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
El prototipo se usa aquí con la condición del libro: conjunto normal cuyo núcleo es un único punto. La altura de conjuntos generales se expresa con supremo si el máximo no se alcanza; aquí son funciones continuas sobre dominio compacto.

## Slide 21
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
21
Convexidad: una sola región por nivel
Convexo: triángulo
No convexo: dos zonas separadas
Chart: Pertenencia μ
Chart: Pertenencia μ
Al cortar a una altura α, el convexo deja un intervalo, sin huecos.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.91-92.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Convexidad fuzzy significa mu(lambda*x+(1-lambda)*y)>=min(mu(x),mu(y)). No es la convexidad habitual de una función real. Normal y convexo son elecciones frecuentes para etiquetas sencillas, no requisitos universales del controlador. Unión max de normales conserva normalidad pero puede perder convexidad, como el gráfico derecho. Intersección y recorte pueden producir subnormalidad.

## Slide 22
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
22
Por qué necesitamos desdifusificar
El razonamiento admite grados
Podemos activar «potencia baja» y «potencia alta» simultáneamente.
El actuador necesita una orden concreta
Por ejemplo: aplicar 43,9 % de potencia durante este intervalo de control.
Crisp no significa necesariamente binario
ON/OFF es binario; 43,9 % también es crisp porque es un valor determinado.
Desdifusificar a un escalar: resumir el conjunto de salida en una acción numérica.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.89-90 y98-110.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
No todas las decisiones humanas son binarias. La motivación deRossse adapta al control: el sistema físico recibe un valor de mando concreto, aunque tenga interpretación continua.

## Slide 23
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
23
La salida fuzzy que vamos a convertir en un número
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Partimos de una curva ya calculada. Más adelante veremos cómo la generan las reglas.
Chart: Pertenencia μ
Eje horizontal
Potencias posibles, en %.
Eje vertical
Grado de pertenencia.
Buscamos una sola potencia
para enviar al actuador.
Primero compararemos varios métodos sobre esta misma curva.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 4, Defuzzification to Scalars. Curva didáctica dada, no requiere haber visto inferencia. Está formada por la unión de dos triángulos recortados: (0,0),(25,1),(50,0) a 0.6, y (50,0),(75,1),(100,0) a 0.3. Se retomará en Mamdani. Para centro de sumas se explicita en su propia diapositiva el caso alternativo con solape.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 24
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
24
Siete métodos de Ross para elegir ese número
Método | Qué utiliza para decidir
1. Máxima pertenencia | Un punto donde μ alcanza su máximo
2. Centroide | Toda el área de la salida agregada
3. Media ponderada | Centros de conjuntos y sus alturas
4. Media de máximos | El centro de la meseta de máximo
5. Centro de sumas | Áreas de las salidas de cada regla
6. Centro del área mayor | La región convexa con mayor área
7. Primero / último de máximos | Un extremo de los máximos
En la práctica: entender bien el centroide y la media ponderada. Compararemos los siete.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.99-107.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
La lista corresponde a los siete métodos enumerados en Ross4, páginas99-107. Max membership principle, centroid, weighted average, mean max membership, center of sums, center of largest area, first or last of maxima. No se afirma que sean los únicos métodos posibles.

## Slide 25
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
25
1. Máxima pertenencia: el punto más alto
Chart: Pertenencia μ
Máximos | 0.6 | 0.6
Buscamos el valor más alto de μ.
Aquí hay una meseta:
15 ≤ u ≤ 35.
El criterio solo no elige un único número.
Si hay un único pico, queda resuelto. Con una meseta hay que fijar cómo desempatar.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, p.99, figura4.12.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Max membership principle o height method. En este ejemplo los máximos no son únicos. No asignamos arbitrariamente25como si fuera consecuencia del principio;25es una elección adicional, la media de máximos.

## Slide 26
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
26
2. Centroide: el equilibrio de la salida
u* = ∫ u · μAgregada(u) du / ∫ μAgregada(u) du
Chart: Pertenencia μ
Centroide | 0 | 0.8
Área baja = 21; centro = 25.
Área alta = 12,75; centro = 75.
u* = (21·25 + 12,75·75)
/ (21 + 12,75)
≈ 43,89 %
El denominador debe ser positivo: si no hay salida activada, hay que resolver la falta de cobertura.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, centroide, pp.98-110; cálculo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Áreas exactas de triángulos recortados: ancho50,alpha.6=>50*(.6-.6²/2)=21;alpha.3=>12.75. No hay solape con área positiva, así que se pueden sumar momentos y áreas. El ejemplo no autoriza esa suma simple cuando los recortes se solapan: en ese caso se integra el máximo agregado.

## Slide 27
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
27
Centroide discreto: de la tabla al número
Otro ejemplo: muestreamos una salida agregada en cinco potencias equidistantes.
Potencia ui (%) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
μAgregada(ui) | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0
u* ≈ Σ ui μi / Σ μi
= (25·0,2 + 50·0,6 + 75·0,4) / (0,2 + 0,6 + 0,4)
≈ 54,17 %
54,17 % es la potencia elegida; 0,6 es un grado de pertenencia, no una potencia.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, Defuzzification to Scalars; adaptación numérica docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ejemplo docente distinto del centroide anterior. La suma representa el centroide de un conjunto discreto; una malla uniforme puede aproximar una salida continua. En esta tabla los extremos tienen mu=0, así que el cociente trapezoidal coincide. Refinar la malla y comprobar convergencia. Para puntos no equidistantes se deben ponderar anchos o integrar.

## Slide 28
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
28
Programar la desdifusificación a un escalar
# u: malla ordenada de potencias; mu: salida agregada
area = np.trapezoid(mu, u)
if area <= 0:
raise ValueError("Ninguna regla genera salida")
momento = np.trapezoid(u * mu, u)
potencia = momento / area
Antes: fuzzificar → activar → recortar → agregar.
Después: enviar la potencia al modelo y volver a medir.
Refina la malla hasta que el resultado apenas cambie; comprueba también los límites del actuador.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, centroide; implementación docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Código NumPy 2.x para arrays numéricos u y mu de igual longitud, con u estrictamente creciente, mu finita y no negativa. np.trapezoid aproxima ambas integrales. Lanzar error ayuda a detectar falta de cobertura durante desarrollo; en un sistema real se debe diseñar una respuesta de respaldo apropiada al proceso. No se adopta potencia 0 como valor universal de seguridad.

## Slide 29
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
29
3. Media ponderada: centros y alturas
Chart: Pertenencia μ
u = 41.6666667 | 0 | 0.85
Centro bajo: 25
Altura: 0,6
Centro alto: 75
Altura: 0,3
u* = 41,67 %
u* = (25 · 0,6 + 75 · 0,3) / (0,6 + 0,3) = 41,67 %.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.99-100, figura4.14.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Weighted average de Ross. Se utilizan conjuntos simétricos y pesos dados por sus alturas. No es el centroide de la unión max: aquí da41.67frente43.89. Más adelante Sugeno tendrá una fórmula de media ponderada con consecuentes numéricos; distinguir ambos contextos.

## Slide 30
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
30
4. Media de máximos: el centro de la meseta
Chart: Pertenencia μ
Meseta | 0.6 | 0.6
u = 25 | 0 | 0.85
La altura máxima es 0,6.
La meseta va de 15 a 35.
u* = (15 + 35) / 2
= 25 %
Solo intervienen los máximos. La región de potencia alta no cambia esta decisión.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, p.100, figura4.15.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ross llama mean max membership o middle-of-maxima a(a+b)/2. En una meseta continua coincide con el promedio de todos sus máximos. En conjuntos de máximos separados algunas bibliotecas diferencian middle-of-maxima del promedio de todas las muestras máximas; declarar la convención.

## Slide 31
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
31
5. Centro de sumas: cada regla conserva su área
Chart: Pertenencia μ
Unión (azul)
Suma (naranja)
Ejemplo con solape
A1 = 25,2; c1 = 30
A2 = 15,3; c2 = 60
u* = Σ Ai ci / Σ Ai
≈ 41,33 %
La suma cuenta el solape por cada regla. El centroide de la unión daría ≈ 40,66 %.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.105-106, figura4.28.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Center of sums. Ejemplo propio con triángulos(0,30,60)y(30,60,90), recortadosa0.6y0.3. Áreas25.2y15.3ycentros30y60. Suma de momentos1674, áreas40.5:41.3333. Solapeárea6.3,momento283.5. Unión:1390.5/34.2=40.6579. La suma puede exceder1en otros casos, no se trata como una unión fuzzy max.

## Slide 32
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
32
6. Centro del área mayor: escoger una región
Chart: Pertenencia μ
u = 25 | 0 | 0.85
Volvemos al ejemplo inicial.
Región baja: área 21.
Región alta: área 12,75.
Elegimos la región baja
y su centroide: 25 %.
Mayor área no significa necesariamente mayor pico.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, p.106, figura4.29.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Center of largest area aplicado a dos regiones convexas con soportes sin solape positivo. En salidas conectadas no convexas hay que precisar la partición en subregiones; este ejemplo evita esa ambigüedad. No confundir escoger la región mayor con escoger siempre el conjunto original más alto.

## Slide 33
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
33
7. Primero o último de los máximos
Chart: Pertenencia μ
u = 15 | 0 | 0.85
u = 35 | 0 | 0.85
Misma meseta: [15, 35].
Primero: u* = 15 %.
Último: u* = 35 %.
Hay que declarar cuál usamos.
El máximo se busca en vertical. Primero y último se eligen en el eje de potencia.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, pp.106-107, figura4.30.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
First of maxima y last of maxima, también smallest/largest of maxima en algunas bibliotecas. Se muestran como las dos variantes del séptimo método de Ross.

## Slide 34
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
34
Misma salida fuzzy, decisiones diferentes
Método | Potencia resultante
Máxima pertenencia | Cualquier valor de [15, 35] sin desempate
Centroide | 43,89 %
Media ponderada | 41,67 %
Media de máximos | 25 %
Centro de sumas | 43,89 % en este caso sin solape
Centro del área mayor | 25 %
Primero / último de máximos | 15 % / 35 %
Elegir el método forma parte del diseño del controlador y debe quedar escrito.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, métodos; cálculos docentes propios.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Resultados del ejemplo inicial: triángulos(0,25,50)y(50,75,100), recortes0.6y0.3. Centro de sumas coincide con centroide solo porque no hay solape con área positiva. La diapositiva anterior de centro de sumas empleó otro ejemplo para mostrar la diferencia con solape.

## Slide 35
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
35
Cinco criterios para elegir la desdifusificación
Criterio de Ross | Qué buscamos en el controlador
1. Continuidad | Cambios pequeños de entrada producen cambios pequeños de salida
2. Unicidad (disambiguity) | Obtener un único valor, también cuando hay empates
3. Plausibilidad | Un valor central en el soporte y con pertenencia alta
4. Simplicidad computacional | Calcular la acción dentro del tiempo de muestreo
5. Forma de ponderar (weighting) | Decidir qué influye más: altura, área o curva agregada
Ningún método es el mejor para todos los problemas. La elección depende de la acción física.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, Summary, pp.110-111.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ross recoge los criterios de Hellendoorn y Thomas(1993) en el resumen del capítulo4. Disambiguity se traduce aquí por unicidad o ausencia de ambigüedad. Plausibilidad reúne posición aproximadamente central y grado alto; no equivale a validez física ni a probabilidad. El quinto criterio compara formas de ponderar y no es una técnica adicional ni una escala con un ganador universal.

## Slide 36
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
36
Continuidad y unicidad son propiedades diferentes
Chart: Pertenencia μ
Chart: Pertenencia μ
Alturas: 0,51 y 0,49
Alturas: 0,49 y 0,51
Máximo: 20 %
Centroide: 49,4 %
Máximo: 80 %
Centroide: 50,6 %
El máximo salta. Si ambas alturas son iguales, además necesita una regla de desempate.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, criterios1y2, p.111; cálculo docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ejemplo docente de dos triángulos disjuntos de igual anchura, escalados a0.51y0.49. Áreas proporcionales a alturas; centroides49.4y50.6. En el empate, máximo y centro del área mayor no determinan un único valor sin convención. Primero/último pueden resolver la unicidad, pero no evitan necesariamente saltos. Continuidad del centroide exige variación regular de la salida y área positiva, suficientemente alejada de cero para buena sensibilidad.

## Slide 37
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
37
Plausibilidad: el punto débil del centroide
Chart: Pertenencia μ
Centroide | 0 | 0.85
Dos regiones iguales:
centros 20 y 80.
Centroide = 50 %.
Pero μ(50) = 0.
Es central, pero tiene
pertenencia nula.
Un compromiso puede servir para potencia continua. Si esa acción no es admisible, hay que cambiar el diseño.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, criterio3, p.111.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ejemplo docente simétrico con soportes(0,40)y(60,100). Centroide50y pertenencia0. Falla la parte de alta pertenencia del criterio de plausibilidad de Ross; no significa que todo centroide falle ni que una pertenencia baja haga físicamente imposible una acción. Si las regiones expresan alternativas incompatibles, no conviene promediarlas sin revisar reglas y restricciones. No interpretar el grado como probabilidad de éxito.

## Slide 38
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
38
Weighting: qué hace pesar más a una propuesta
Chart: Pertenencia μ
Igual altura: 0,8
Centros: 20 y 70
Áreas: 8 y 24
Pesos = alturas
(0,8·20 + 0,8·70) / 1,6
= 45 %
Pesos = áreas
(8·20 + 24·70) / 32
= 57,5 %
La propuesta ancha pesa más por su área. Debemos decidir si esa anchura debe influir en la acción.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ross4, criterio5, p.111; ejemplo docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Quinto criterio, weighting method: forma de dar influencia a los conjuntos de salida. Ejemplo de dos triángulos escalados a0.8, centros20y70y bases20y60. Media ponderada por alturas45. Centro de sumas usa áreas8y24:57.5. Aquí el centroide de la unión coincide con centro de sumas porque no existe solape positivo. Con solape, centroide integra max y cuenta cada zona una vez; centro de sumas acumula las contribuciones de las reglas. No confundir este criterio con pesos de confianza de reglas ni con el método concreto weighted average.

## Slide 39
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
39
Elección del método de salida
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Si la salida es un conjunto fuzzy
El centroide utiliza toda la curva y da un escalar si el área es positiva.
Comprobar la plausibilidad
Puede caer entre dos propuestas, incluso donde la pertenencia es cero.
Si las propuestas ya son números
Una media ponderada facilita el cálculo. Lo retomaremos al explicar Sugeno.
La elección depende del significado de la salida, del coste y de cómo debe variar la decisión.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 4, resumen y cinco criterios. Mantiene la recomendación de centroide con sus límites, sin adelantar el mecanismo de Mamdani. Ningún método es universalmente superior.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 40
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
40
Ampliación opcional: bisector del área
Chart: Pertenencia μ
u = 35.63859338365493 | 0 | 0.85
Divide el área total
en dos mitades.
Área total: 33,75.
Cada mitad: 16,875.
u* ≈ 35,64 %
Es otro criterio. No pertenece a la lista de siete que acabamos de recorrer.
02 FUZZIFICACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN / Capítulo 4 · representar y obtener un escalar
Notes: Ampliación docente sobre desdifusificación.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Bisector de la salida inicial. Hasta35eláreaes16.5. Resolver0.6d-d²/50=0.375 da d=(30-sqrt(825))/2 y u=35+d. Su valor difiere del centroide, que equilibra momentos. Cálculo docente.

## Slide 41
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
41
Una regla conecta entradas con una acción
DENTRO DEL CONTROLADOR: BASE DE REGLAS
SI el error es Positivo
Y el error está Creciendo
ENTONCES la potencia es Alta
Antecedente
Describe las entradas.
Consecuente
Propone una salida.
La regla se guarda al diseñar. Su grado de activación se calcula con cada nueva medida.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross5 y13; adaptación docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
La regla es conocimiento del controlador. El antecedente usa conjuntos de las entradas. El consecuente describe una acción de salida. Una etiqueta de salida corresponde a un conjunto en Mamdani y puede ser una constante en Sugeno de orden cero. No confundir el grado de activación con la potencia física.

## Slide 42
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
42
Operadores para combinar condiciones
Expresión | Operación estándar | Ejemplo
A Y B | min(μA, μB) | min(0,6; 0,3) = 0,3
A O B | max(μA, μB) | max(0,6; 0,3) = 0,6
NO A | 1 − μA | 1 − 0,6 = 0,4
También podemos usar producto para Y; debemos declarar qué operador elegimos.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross5, pp.131-139 y148-150.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Los operadores min/max/1-mu son estándar, no únicos. En crisp coinciden con AND/OR/NOT sobre0y1. El producto también es una t-norma: .6*.3=.18. No requiere interpretar los grados como probabilidades independientes. En el ejemplo térmico Sugeno se elegirá producto; en Mamdani y aterrizaje, mínimo.

## Slide 43
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
43
T-normas: distintas formas de calcular Y
a y b son grados de pertenencia. La t-norma T(a, b) combina ambas condiciones.
T-norma | Fórmula | a = 0,6; b = 0,3
Mínimo | min(a, b) | 0,30
Producto | a · b | 0,18
Łukasiewicz | max(0, a + b − 1) | 0,00
Todas reproducen el AND con 0 y 1; con grados intermedios dan resultados distintos.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross2, Alternative Fuzzy Set Operations, pp.40-41; ampliación docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Una t-norma es conmutativa, asociativa, no decreciente en cada argumento y tiene 1 como elemento neutro: T(a,1)=a. Por ello T(a,b) <= min(a,b). No confundir norma triangular con función de pertenencia triangular. Ejemplos estándar añadidos como ampliación del apartado de Ross.

## Slide 44
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
44
T-conormas: distintas formas de calcular O
La t-conorma S(a, b), también llamada s-norma, combina alternativas.
T-conorma | Fórmula | a = 0,6; b = 0,3
Máximo | max(a, b) | 0,60
Suma probabilística | a + b − a · b | 0,72
Suma acotada | min(1, a + b) | 0,90
«Suma probabilística» es el nombre del operador: aquí los grados no son probabilidades.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross2, Alternative Fuzzy Set Operations, pp.40-41; ampliación docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Una t-conorma es conmutativa, asociativa, no decreciente en cada argumento y tiene 0 como elemento neutro. Con complemento 1-a, los pares de estas tablas son duales: S(a,b)=1-T(1-a,1-b). No se exige independencia probabilística para aplicar el operador a pertenencias. No sumar sin acotar: podría superar 1.

## Slide 45
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
45
Curiosidad: dos sentidos de «SI… ENTONCES»
Lógica clásica: implicación material
P: x ∈ A Q: y ∈ B P → Q se representa mediante R
R = (A × B) ∪ (¬A × Y)
Si A se cumple, exige B. Si A no se cumple, admite cualquier y ∈ Y.
Reglas de control: activación en Mamdani
SI x es A, ENTONCES y es B. La regla aporta μR(x,y) = min(a,b).
Si a = 0, la regla no aporta salida.
Extensión de la relación anterior: max(min(a,b), 1 − a). Si a = 0, vale 1.
a = μA(x), b = μB(y). «Basado en reglas» no fija una única semántica.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Curiosidad opcional antes de Mamdani. P y Q son proposiciones; R es la relación que representa P→Q, no una igualdad de objetos del mismo tipo. ¬A indica el complemento de A respecto de X. En clásico a,b∈{0,1}. AND=min, OR=max y complemento=1−a. La extensión fuzzy max(min(a,b),1−a) no equivale en general a max(1−a,b): a=0.7,b=0.9 produce 0.7 frente a 0.9. En Mamdani max-min, μR=min(a,b) representa la contribución de una regla, no el grado de verdad material de la implicación. Otros sistemas basados en reglas, como ASP, tienen otras semánticas. Fuente: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., capítulo 5, relación clásica, implicación fuzzy y Mamdani. https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf

## Slide 46
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
46
Mamdani: el recorrido de una entrada
1. Fuzzificar y activar
Evaluar las pertenencias y combinar las condiciones de cada regla.
2. Implicar y agregar
Recortar cada conjunto de salida con su activación; reunirlos con máximo.
3. Desdifusificar
Obtener un único número a partir del conjunto de salida agregado.
En el ejemplo siguiente: AND = mínimo, implicación = recorte, agregación = máximo.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross5, pp.148-151, figuras5.10-5.11.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Configuración Mamdani max-min explícita. No confundir la operación AND de los antecedentes con la implicación que afecta al consecuente ni con la agregación entre reglas.

## Slide 47
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
47
Mini-ejemplo Mamdani: dos propuestas de potencia
Regla | Activación en esta lectura | Consecuente
SI el error es Pequeño | 0,6 | Potencia Baja
SI el error es Grande | 0,3 | Potencia Alta
Baja: triángulo con puntos (0, 0), (25, 1), (50, 0).
Alta: triángulo con puntos (50, 0), (75, 1), (100, 0).
Fijamos esta salida de ejemplo para comparar los métodos de desdifusificación.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ejemplo docente para los métodos de Ross4 y5.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ejemplo Mamdani independiente del Sugeno térmico que programaremos. Se dan las activaciones como entrada del ejercicio, no se deducen de las pertenencias N/Z/P del caso térmico. Cada par de la fórmula indica(potencia,pertenencia). El objetivo es seguir recorte, agregación y elección de un escalar.

## Slide 48
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
48
Mamdani: dos reglas activas
Potencia baja: α1 = 0,6
Potencia alta: α2 = 0,3
Chart: Pertenencia μ
Cada regla recorta su conjunto: μsalida,k(u) = min(αk, μBk(u)).
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross5, técnica de la figura5.10; datos docentes.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ejemplo docente de inferencia con activaciones ya calculadas: alpha1=.6,alpha2=.3. Salidas triangulares Baja(0,25,50)yAlta(50,75,100). Las alturas de los trapecios son grados, no porcentajes de potencia. Se eligen soportes adyacentes sin solape para poder verificar las áreas a mano.

## Slide 49
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
49
Mamdani: una salida agregada
μAgregada(u) = max(μsalida,1(u), μsalida,2(u))
Chart: Pertenencia μ
La salida puede ser subnormal y no convexa aunque las etiquetas originales sean normales.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross4, pp.91-92; Ross5, pp.148-150.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
El recorte genera alturas menoresque1; la agregación max conserva el máximo de los recortes. La unión de conjuntos normales sísería normal; aquí unimos conjuntos previamente recortados. La salida agregada de este ejemplo tiene dos zonas separadas por mu=0en50.

## Slide 50
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
50
Sugeno: reglas con consecuencias numéricas
u = Σ wk zk / Σ wk
Regla | Activación wk | Salida zk
R1 | 0,6 | 25 %
R2 | 0,3 | 75 %
u = (0,6·25 + 0,3·75) / (0,6 + 0,3) ≈ 41,67 %
Cada regla aporta una constante; no construimos un área de salida que haya que integrar.
03 REGLAS E INFERENCIA / Capítulo 5 · condiciones y consecuencias
Notes: Ross5, Sugeno, pp.148-159.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Sugeno de orden0con constantes25y75y pesos.6,.3. No coincide necesariamente conMamdani aunque se usen los centros de las mismas etiquetas: las áreas de triángulos recortados no son proporcionales a alpha. Elegir Sugeno para el ejemplo programable reduce el código del cálculo de salida.

## Slide 51
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
51
Modelar un comportamiento con reglas
04 MODELADO Y SIMULACIÓN / Capítulo 8 · aproximar comportamientos
El capítulo 8 construye una aproximación
Observaciones y conocimiento experto relacionan entradas con salidas.
Una regla describe una zona del comportamiento
SI el calor aportado es Alto, ENTONCES la presión es Muy alta.
El solape permite interpolar
Entre situaciones conocidas, varias reglas contribuyen a la respuesta.
Las reglas pueden describir cómo se comporta un proceso o qué acción conviene aplicar.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 8, pp.245–255, Nonlinear Simulation Using Fuzzy Systems. Ejemplo lingüístico adaptado del proceso calor/presión de figura 8.6. Los modelos conocidos del libro sirven para ilustrar aproximación, no restringen la utilidad a funciones conocidas.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 52
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
52
Tabla FAM: una forma compacta de escribir reglas
04 MODELADO Y SIMULACIÓN / Capítulo 8 · aproximar comportamientos
Dos entradas con tres etiquetas generan 3 × 3 = 9 combinaciones.
Error / Tendencia | Disminuye | Estable | Crece
Negativo | Muy baja | Muy baja | Baja
Cero | Muy baja | Baja | Media
Positivo | Baja | Media | Alta
Una celda: SI error es Positivo Y tendencia es Crece, ENTONCES potencia Alta.
La tabla resume reglas. Las pertenencias y la inferencia convierten esa tabla en números.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 8, Fuzzy Associative Memories, pp.255–256. Adaptación docente del formato FAM al caso térmico. El número de combinaciones de una tabla completa es el producto del número de etiquetas por entrada. No todas las bases requieren todas las combinaciones, pero hay que verificar cobertura. Aquí las etiquetas anticipan el mapa de consecuentes Sugeno: Muy baja=0, Baja=20, Media=60, Alta=100.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 53
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
53
Simular el proceso y decidir la acción
04 MODELADO Y SIMULACIÓN / Capítulo 8 · aproximar comportamientos
Bloque | Pregunta | Resultado
Modelo del proceso | ¿Qué ocurrirá al aplicar u? | Estado o medida siguiente
Controlador | ¿Qué u conviene aplicar ahora? | Acción de control
Modelo dinámico: T(k + 1) = F(T(k), u(k), ambiente, Δt)
Controlador: u(k) = h(error(k), tendencia(k))
Para simular en el tiempo necesitamos un modelo que actualice el proceso después de cada acción.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Puente entre Ross capítulo 8 y capítulo 13, especialmente ejemplo 13.1 al final de p.445: construir la superficie de control no equivale a simular el proceso. El modelo de la planta puede ser físico, empírico o fuzzy. Un mapa estático entrada-salida no genera por sí solo una trayectoria temporal.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 54
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
54
Sistema de control: objetivo, acción y medida
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
r: consigna y: medida e = r − y u: acción aplicada
Sin realimentación: aplicamos una acción prefijada.
Con realimentación: medimos el resultado y corregimos la acción.
Planta = proceso físico. El sensor mide y el actuador aplica la orden del controlador.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, pp.437–439, figura 13.1 original. r,y,e,u son nuestra notación docente, no nuevos bloques. Ejemplos de control abierto y cerrado dependen de si la salida medida interviene en la acción.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 55
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
55
Dos objetivos: seguir una consigna y rechazar perturbaciones
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Objetivo | Qué cambia | Qué debe hacer el control
Seguimiento de consigna | Pedimos pasar de 20 a 22 °C | Llegar al nuevo objetivo
Rechazo de perturbaciones | Entra aire frío; seguimos pidiendo 22 °C | Recuperar la temperatura
Evaluamos rapidez, sobreimpulso, error persistente y esfuerzo de actuación.
Un buen resultado en una de estas pruebas no asegura un buen resultado en la otra.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, pp.438–439 y 460–461. Regulación y seguimiento; los ejemplos de depósitos destacan que el seguimiento puede funcionar bien aunque un cambio de pérdidas requiera más reglas o adaptación. Métricas: tiempo de establecimiento, sobreimpulso, error y energía, pp.480–481.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 56
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
56
La estructura del controlador fuzzy: figura 13.2
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Conocimiento: etiquetas y pertenencias. Reglas: relación entre condiciones y acciones.
Escalar, fuzzificar, inferir y obtener una acción. La planta responde y volvemos a medir.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, p.442, figura 13.2 original. La base de conocimiento almacena las particiones y funciones de pertenencia de entradas y salidas. La base de reglas expresa las relaciones lingüísticas. En Mamdani se agrega una salida fuzzy y se desdifusifica; en Sugeno la etapa de salida combina números o funciones.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 57
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
57
Diseñar el controlador es elegir la función u = h(…)
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Usaremos el error y su tendencia: u = h(e, de/dt).
Información | Intuición
Error e | Cuánto falta para alcanzar el objetivo
Tendencia de/dt | Si nos acercamos o nos alejamos, y a qué velocidad
Acumulación ∫e dt | Si queda un error persistente en el tiempo
PID combina P, I y D con coeficientes. Fuzzy construye h con reglas y pertenencias.
No necesitamos desarrollar Laplace para programar y comprobar este primer controlador.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, pp.439–441 y 455–457. u=Kp e + Ki integral(e) + Kd de/dt como referencia conceptual. El caso térmico docente no tiene un integrador de error; no debe presentarse como PID ni garantizar eliminación de error permanente. Con consigna constante de/dt=-dT/dt.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 58
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
58
Superficie de control: una acción para cada par de entradas
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Cada celda contiene u (%). Es una muestra de la función h(error, tendencia).
e / de/dt | −1 | −0,5 | 0 | 0,5 | 1
-4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
-2 | 0 | 5 | 10 | 25 | 40
0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 60
2 | 10 | 25 | 40 | 60 | 80
4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
Fijar las pertenencias, las reglas y los operadores fija esta superficie.
Esta tabla calcula la acción. Para conocer la temperatura futura aún necesitamos la planta.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, Control (Decision) Surface, pp.440–446. Tabla numérica propia tomada del controlador Sugeno del ejemplo, e en °C y de/dt en °C/min. No se infiere ahorro energético del volumen de la superficie: la energía real depende de la trayectoria y la planta.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 59
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
59
Antes de diseñar: qué necesitamos conocer
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Medir y poder actuar
Las variables relevantes deben estar disponibles y el actuador debe tener capacidad.
Conocimiento para las reglas
Usar experiencia, sentido físico o datos. Definir el rango de funcionamiento.
Un objetivo alcanzable y medible
Aceptar una precisión suficiente y comprobar estabilidad y prestaciones.
Más reglas no compensan un sensor inadecuado ni un actuador incapaz de alcanzar la consigna.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Adaptación docente de las seis hipótesis de Ross capítulo 13, p.441. Observabilidad y controlabilidad tienen definiciones formales más fuertes que poder medir y actuar; aquí se presentan como comprobaciones prácticas, no como pruebas matemáticas. Se conserva existencia de solución, conocimiento, precisión aceptable y objetivo suficiente. No se universaliza la afirmación histórica de que la estabilidad es un problema abierto: en esta práctica se evalúa y no se promete por usar fuzzy.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 60
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
60
Los nueve pasos de diseño de Ross
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Diseño previo | Cálculo en cada instante
1. Identificar variables y rangos | 6. Fuzzificar las entradas
2. Elegir etiquetas y particiones | 7. Inferir la salida de cada regla
3. Asignar funciones de pertenencia | 8. Agregar las contribuciones
4. Escribir las reglas | 9. Obtener una salida crisp
5. Elegir escalas de entrada y salida | Aplicar la acción y volver a medir
La figura 13.2 conecta estos pasos. Después probamos el sistema completo y ajustamos el diseño.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, pp.441–442, nueve pasos del diseño de un controlador fuzzy simple. La agrupación diseño previo/ejecución es docente; no altera el listado. La desdifusificación es el paso 9 de Mamdani; en Sugeno se realiza combinación ponderada. La acción y nueva medida cierran el sistema físico.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 61
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
61
La salida puede ser una acción o un cambio de acción
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Diseño | Qué devuelve | Cómo se aplica
Acción absoluta | u = 48 % | Se fija la potencia al 48 %
Acción incremental | Δu = +5 puntos | Si u era 40 %, ahora será 45 %
En ambos casos: declarar unidades, respetar límites y fijar el tiempo de muestreo.
Nuestro ejemplo devuelve potencia absoluta. No sumaremos esa potencia a la del instante anterior.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, ejemplos 13.3–13.6 y problema 13.10 usan distintas convenciones de variación y referencia de salida. Una Δu referida al equilibrio no equivale necesariamente a un incremento acumulado sobre la acción anterior. Esta diapositiva distingue de forma explícita el diseño absoluto del incremental acumulativo para evitar confundirlos. Ejemplo térmico: 0≤u≤100 %.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 62
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
62
Muestreo, ruido y banda de tolerancia
05 SISTEMAS DE CONTROL / Capítulo 13 · diseñar y comprobar
Cuándo volver a decidir
Elegir Δt según la rapidez del proceso. Aquí: una lectura cada 6 segundos.
El ruido puede activar correcciones innecesarias
La derivada amplifica cambios de la medida. Filtrar suaviza, pero añade retraso.
Una zona Cero puede tener anchura
Una tolerancia reduce actuaciones pequeñas. Su tamaño depende de lo que aceptamos.
Probar saturación, ruido y cambios de consigna o ambiente forma parte del diseño.
Notes: Timothy J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3.ª ed., 2010.
Ross capítulo 13, pp.458–461, dead band del depósito y efecto del movimiento del líquido sobre medidas y derivada. Δt=0.1 min es elección del ejemplo térmico, no receta general. Una zona de pertenencia Cero no garantiza por sí sola acción cero: depende de consecuentes y reglas. El ejemplo programado usa triángulo Cero, sin imponer banda muerta.
Fuente local: ross3_alt.pdf.

## Slide 63
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
63
Ejemplo guiado: regular la temperatura de una habitación
Queremos 22 °C.
El sensor mide 18 °C.
El exterior enfría la habitación.
Nuestra decisión:
¿qué potencia aplicar
en el siguiente instante?
La potencia cambia la temperatura. Volvemos a medir y decidimos otra vez.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo propio inspirado en la arquitectura de Ross13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Ilustración generada con IA para representar el proceso térmico. El sistema, parámetros y resultados del ejemplo son docentes, no una instalación real.

## Slide 64
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
64
Caso térmico: especificación antes de diseñar
Elemento | Definición del ejemplo
Objetivo | Mantener r = 22 °C; banda de evaluación ±0,2 °C
Entradas | Error e (°C) y variación de/dt (°C/min)
Salida | Potencia absoluta u, entre 0 y 100 %
Muestreo | Cada 0,1 min = 6 s
Ensayo inicial | T(0) = 18 °C; ambiente Ta = 18 °C
Datos docentes para simulación: no son especificaciones de una instalación real.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ross13, procedimiento de diseño, pp.439-442; ejemplo propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Se fija el objetivo y las condiciones antes de ajustar. No hay refrigeración activa. La banda±.2se evalúa temporalmente, no basta cumplirla en laúltima muestra. Potenciamáxima2kWpara calcular energíadelmodelo.

## Slide 65
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
65
Paso 1. Medir y calcular error y tendencia
Instante | Temperatura | Error r − T
Anterior | 20,02 °C | 22 − 20,02 = 1,98 °C
Actual | 20,00 °C | 22 − 20,00 = 2,00 °C
Variación del error = (2,00 − 1,98) / 0,1 = 0,2 °C/min
e > 0: falta temperatura.
de/dt > 0: el error está creciendo.
El signo tiene significado físico: la habitación está perdiendo temperatura.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Cálculo explícito del instante manual. Consigna constante. La variación del error es opuesta a la variación de temperatura. No confundir0.2°C/mincon0.2°Cpor muestra.

## Slide 66
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
66
Paso 2. Normalizar los rangos de entrada
E = clip(e / 4, −1, 1)
D = clip((de/dt) / 1, −1, 1)
Ejemplo: e = 2 °C y de/dt = 0,2 °C/min
→ E = 0,5 y D = 0,2.
La saturación de entradas es explícita; fuera del rango seguimos en el hombro extremo.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ross13, normalización, pp.441-444; ejemplo propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Escalas docentes:4°Cy1°C/min. clip alintervalo[-1,1]. No son pertenencias: son coordenadasnormalizadas que seintroducenen lasfunciones. Ajustar escala cambia sensibilidad; hayque repetir pruebas.

## Slide 67
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
67
Paso 3. Calcular los grados de pertenencia
E = e / 4 = 0,5
D = (de/dt) / 1 = 0,2
Chart: Pertenencia μ
E | 0 | 1
Chart: Pertenencia μ
D | 0 | 1
Cero = 0,5
Positivo = 0,5
Estable = 0,8
Crece = 0,2
En cada gráfica hay dos etiquetas activas. Sus combinaciones activarán cuatro reglas.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Mismas tres funciones por entrada, con nombres físicos distintos: N/Z/P para error y Disminuye/Estable/Crece para tendencia. En ambos casos la función negativa tiene grado0en esta muestra. Colores de las tres curvas siguen el orden N/Z/P; la línea gris marca la coordenada evaluada.

## Slide 68
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
68
Paso 4. Consultar la tabla de nueve reglas
e / de/dt | Disminuye | Estable | Crece
Negativo | 0 % | 0 % | 20 %
Cero | 0 % | 20 % | 60 %
Positivo | 20 % | 60 % | 100 %
Si falta temperatura y el error crece, aplicamos más potencia.
Si nos acercamos al objetivo, reducimos la acción.
El 20 % en (Cero, Estable) compensa las pérdidas del escenario nominal.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo propio según procedimiento de Ross13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
La tablatieneconsecuentes Sugenoorden0. EnT22,Ta18yplantadefinida,lapérdidaes.4°C/min;u20aporta.4°C/min. Esta compensación nominalnoeliminaelerrorantecualquier perturbación. Matriz código[[0,0,20],[0,20,60],[20,60,100]].

## Slide 69
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
69
Paso 5. Calcular la contribución de cada regla
e = 2 °C; de/dt = 0,2 °C/min. Elegimos AND = producto.
Regla activa | Peso wk | Salida zk | wk · zk
Cero Y Estable | 0,5 · 0,8 = 0,4 | 20 | 8
Cero Y Crece | 0,5 · 0,2 = 0,1 | 60 | 6
Positivo Y Estable | 0,5 · 0,8 = 0,4 | 60 | 24
Positivo Y Crece | 0,5 · 0,2 = 0,1 | 100 | 10
u = (8 + 6 + 24 + 10) / (0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1) = 48 %.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ross5, Sugeno; ejemplo propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Cálculo propio validado por elcódigodelasimulación. Se eligió productoenantecedentes y media ponderada; no se mezcla con la activaciónmínimo del ejemploMamdani. Las reglasdepesocero noaportan.

## Slide 70
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
70
Paso 6. Obtener la potencia: 48 %
Chart: Regla activa
| R1 | R2 | R3 | R4
Aportación w · z | 8 | 6 | 24 | 10
Pesos: 0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1 = 1
u = (8 + 6 + 24 + 10) / 1
= 48 %
Es una media ponderada de potencias. El resultado ya es un número que puede usar el actuador.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Mismos pesos y consecuentes de la tabla anterior. Las barras muestran aportaciones ponderadas, no grados de pertenencia ni cuatro órdenes simultáneas al calefactor. La suma de pesos vale1por la partición elegida, no por una ley general de fuzzy.

## Slide 71
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
71
El modelo de la planta para simular la habitación
dT/dt = −(T − Ta) / 10 + 0,02 · u
Magnitud | Valor o unidad
T, Ta | Temperatura interior y ambiente, en °C
t | Tiempo en minutos
u | Potencia porcentual: 0 ≤ u ≤ 100
Constante de tiempo | 10 min
Calentamiento máximo | 2 °C/min antes de descontar pérdidas
A 22 °C y ambiente de 18 °C: pérdidas = 0,4 °C/min; u = 20 % las compensa.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Modelo propio; metodología de simulación de Ross8y13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Planta docente propia deprimerorden. Puede derivarse de capacidad térmica60kJ/K,pérdidas.1kW/Ky calefactor2kW. No incorpora retardos deactuación, radiación ni variaciones de capacidad. Las conclusiones del ensayo se limitan a estemodelo.

## Slide 72
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
72
Paso 7. Aplicar la potencia al modelo del proceso
Ahora: T = 20 °C, Ta = 18 °C, u = 48 %
Pérdida de calor
−(20 − 18) / 10 = −0,20 °C/min
Calor aportado
0,02 · 48 = +0,96 °C/min
Cambio neto: +0,76 °C/min
En 0,1 min: Tnueva = 20 + 0,1 · 0,76 = 20,076 °C
El controlador decide la potencia. El modelo de la habitación calcula la nueva temperatura.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Un paso Euler explícito del modelo docente. Este instante usaT20yTa18conacción48. Derivada0.76°C/min y aumento0.076°Ctras6s. No interpretar los decimales de la simulación como resolución real de un sensor.

## Slide 73
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
73
Paso 8. Volver a medir y decidir
Dato | Instante anterior | Siguiente instante
Temperatura | 20,000 °C | 20,076 °C
Error | 2,000 °C | 1,924 °C
Variación del error | +0,20 °C/min | −0,76 °C/min
Potencia calculada | 48,00 % | 16,73 %
Todavía falta temperatura, pero ahora sube deprisa.
Las reglas reducen la potencia antes de alcanzar el objetivo.
Repetir este ciclo convierte una base de reglas en un sistema de control con realimentación.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo docente propio.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Siguiente error1.924 y variación(1.924-2)/.1=-.76. E=.481,D=-.76. Pesos .39444,.12456,.36556,.11544 para consecuentes0,20,20,60. Potencia16.7288. Cálculo verificado. Es un recorrido manual con condiciones ilustrativas; la simulación nominal completa siguiente comienza en18°C.

## Slide 74
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
74
Paso 9. Programar el controlador
import numpy as np
def grados(z):
z = np.clip(z, -1.0, 1.0)
return np.array([max(-z, 0), 1-abs(z), max(z, 0)])
reglas = np.array([[0, 0, 20], [0, 20, 60], [20, 60, 100]])
def controlar(e, de):
pesos = np.outer(grados(e/4), grados(de/1))
return np.sum(pesos * reglas) / np.sum(pesos)
controlar(2, 0.2) devuelve 48.0. La partición garantiza suma de pesos positiva.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Implementación propia del ejemplo térmico.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Fragmento equivalente alcódigo ejecutado. Entradaescalares finitos. Controlar lapresenciadeNaNolecturasinválidas antesde llamar. np.outercombina pesoproducto; aquíla sumadepesoses1por la partición elegida.

## Slide 75
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
75
Paso 10. Repetir el ciclo en la simulación
dt = 0.1 # minutos
T, Ta, referencia = 18.0, 18.0, 22.0
e_anterior = referencia - T
registro = []
for k in range(600): # 60 minutos
e = referencia - T
de = (e - e_anterior) / dt
u = controlar(e, de)
T_siguiente = T + dt * (-(T-Ta)/10 + 0.02*u)
registro.append((k*dt, T, u))
e_anterior, T = e, T_siguiente
La planta actualiza T; el controlador calcula u. Son dos funciones diferentes.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ejemplo propio; Ross8y13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
IntegraciónEulerexplícitaconpaso.1min. registro almacena tiempo, temperatura y potencia antes de actualizar. Enelcódigodecálculo se añade la muestra finalt60. ParaunensayoconruidosustituirTmedidaen elerror; para perturbacióncambiarTa. Comprobarconpasomáspequeñoque los resultadosno dependanexcesivamentedelaintegración.

## Slide 76
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
76
Prueba 1. Calentar desde 18 °C hasta la consigna
Temperatura T y objetivo 22 °C
Potencia u
Chart: Temperatura (°C)
Chart: Potencia (%)
En este modelo entra y permanece en ±0,2 °C a partir de unos 15,2 min.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Simulación propia reproducible.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Datos simulados:dt.1min,duración60min,Ta18,r22,T018. Los gráficos muestranuna muestra cada.5min; métricas calculadascon todas lasmuestras. uinicial60,no100; uconverge20. Elerrorfinalnominal es≈1.3e-5°C. No se debe interpretar comoprecisión realdeun sensor.

## Slide 77
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
77
Prueba 2. Enfriar el ambiente durante la simulación
Temperatura interior
Objetivo
Ambiente
Chart: Temperatura (°C)
Al cambiar Ta de 18 a 16 °C en t = 20 min, queda un error final ≈ 0,67 °C.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Simulación propia; rechazo deperturbaciones, Ross13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Resultado simulado. La compensación20%depotenciaequilibraba elescenarioTa18; conTa16yde0se necesitau30paraT22, peroelcontroladorconerror0devuelve20. El equilibrioquedaaproximadamente21.333°C. Unaacciónintegral oajustebasadoenplantapodríareducirlo;no seintroducesincomprobación.

## Slide 78
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
78
Prueba 3. Añadir ruido a la medida
Sin filtrar
Con filtrado
Objetivo
Chart: Temperatura real (°C)
Diferenciar una señal ruidosa amplifica sus variaciones; filtrar añade retardo.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Simulación propia; conceptos de medida y control, Ross13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Mismasemilla42yruido gaussianosigma.05°C aplicadoalamedida, no directamenteala planta. Curvas sonTreal simulada. Filtrado deT: Tf=.3Tmed+.7Tfprev; derivadafiltradaDf=.1D+.9Dfprev. Sinfiltroerrorfinal≈-.606°C;con filtro≈-.022°C. No generalizar: esunejemplodel efectoenesta base.

## Slide 79
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
79
Evaluación: rapidez, oscilación y consumo
Métrica, ensayo de 60 min | Fuzzy | ON/OFF
Error absoluto integrado (°C·min) | 21,06 | 11,43
Máximo sobre 22 °C (°C) | 0,00 | 0,29
Energía del calefactor (kWh) | 0,431 | 0,458
Permanencia en ±0,2 °C | Desde 15,2 min | Oscila fuera de la banda
Ningún ajuste gana en todos los criterios. Las prioridades deben fijarse antes.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Resultados propios; conexión con decisionesmultiobjetivo de Ross9.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
IAE=integral|r-T|dt calculadoconpaso.1min. Energía=integral2kW*(u/100)dt/60. Máximonominalfuzzyde22pordebajo redondeado0. Encriteriopermanenciase exige quedar dentrohastaelfinalymínimo5minrestantes;nofinalizarúnicamenteporúltimamuestra.

## Slide 80
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
80
Ajuste: cambiar un parámetro y volver a probar
Si tarda demasiado
Revisar escalas, consecuencias y potencia disponible; medir el sobreimpulso.
Si oscila o amplifica ruido
Revisar muestreo, tendencia, filtrado y cambios bruscos de la base de reglas.
Si queda error permanente
Revisar compensación de pérdidas o una acción integral; volver a simular.
Modificar una decisión de diseño cada vez y repetir también los casos que antes funcionaban.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ross6 y13; guía práctica docente.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Estas son hipótesisdeajuste,no garantíasciegas. Verificardespuésdela modificaciónestabilidad, límites yotrosescenarios. Mantener unregistro deparámetrosyresultados. Laacciónintegralrequiereun diseñoaparte yprotecciónante saturación.

## Slide 81
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
81
Qué debe entregar vuestro controlador
Diseño explicado
Entradas, salida, unidades, rangos, pertenencias, reglas y método de inferencia.
Implementación comprobable
Código, cálculo manual de un instante y registro de la evolución del sistema.
Evaluación y límites
Pruebas nominales, perturbaciones, ruido y saturación; métricas y ajustes justificados.
La explicación termina cuando podéis justificar por qué el controlador actúa así.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Síntesis docente de Ross4,5,6,8,9y13.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Guía docente para la práctica. No se exigeelcontroladortérmico concreto: sirve comoestructura de trabajo. Evitarinformesquese limitena enseñarcurvas sinexplicarvariables,escalas,criteriosyfallos.

## Slide 82
Razonamiento con Incertidumbre · Sistemas de control Fuzzy
Erik Figueiral Alonso
82
Libro de referencia
Timothy J. Ross
Fuzzy Logic with
Engineering Applications
3.ª edición · John Wiley & Sons, 2010
ISBN 978-0-470-74376-8
Para continuar: 5 (inferencia) y 13 (control).
El capítulo 8 queda como ampliación.
06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación
Notes: Ross, 2010, tercera edición.
https://uml.iut.nsysu.edu.tw/ycchou/courses/113-1/FLC/Book/Fuzzy_Logic_with_Engineering_Applications_3rd_Edition.pdf
Referencia verificada en la portada y páginas legales del PDF local. Portada original reproducida del PDF, no generada con IA. Referencia: Ross, T. J. (2010). Fuzzy Logic with Engineering Applications (3rd ed.). John Wiley & Sons. ISBN9780470743768. El caso térmico y sus simulaciones son una adaptación docente propia, no un ejercicio literal del libro.